Перечень средств передвижения

| № п/п | Ф.И.О. | Описание велосипеда |
| --- | --- | --- |
| 1 | Журавлёв А.В. | хардтейл 26" на основе рамы Rapid-Titan, оборудование Deore XT, тормоза дисковые мех., воздушная вилка |
| 2 | Емельянов Д.С. | хардтейл 26" Superior на алюминиевой раме, оборудование Deore SLX, тормоза дисковые гидр., воздушная вилка |
| 3 | Берестова Е.В. | хардтейл 26” GT на алюминиевой раме, , оборудование Deore, тормоза дисковые гидр., пружинно-масл. вилка |
| 4 | Ибрагимова Д.И. | хардтейл 26” Gary Fischer на алюм. раме, , оборудование Alivio, тормоза дисковые гидр., пружинно-масл. вилка |
| 5 | Герасимова С.С. | хардтейл 26” Stels Miss на алюм. раме, , оборудование Alivio, тормоза ободные, пружинно-эластом. вилка |
| 6 | Рашек Ю.В. | хардтейл 26” Scott на алюм. раме, , оборудование Alivio, тормоза дисковые мех., пружинно-эластом. вилка |

Ремонт велосипедов в походе

- Сломан болт крепления багажника к верхнему перу рамы, во время сборки велосипеда после перелета. Тело болта осталось в раме. Крепление заменено на хомут.

- Большое число проколов, каждый участник прокололся по несколько раз.

Были докуплены две вело аптечки и два герметика фирмы Hi-Gear. Герметик заливался в камеры с авто ниппелем при новых проколах. С демонтажем камеры, проверкой внутренней части покрышки на острые предметы и  ручным распределением состава внутри камеры.  Работает не однозначно, какие то  проколы заклеил, какие то пришлось заклеивать заплатками. Помогает выявить место прокола.

- Подтянут подшипник рулевой

- Смазаны ролики заднего переключателя.

- Регулировка заднего переключателя.

Выводы механика:

- Покрышки с антипрокольной защитой RaceGuard были проколоты,

GreenGuard предполагаю что справились бы,  
SmartGuard в аналогичном походе, не имели проколов.

- До похода делать полное ТО велосипеда.

- В районы где возможно большое количество проколов брать помимо личных насосов, один групповой ( большой, надежный с манометром )

- Некоторые покрышки было возможно ровно поставить, только намылив посадочные боковины покрышки.  Рекомендую иметь с собой хоз. мыло или,  монтажную жидкость для шин Schwalbe Easy Fit