ОТЧЁТ МЕХАНИКА

На предпоходной скатке были осмотрены велосипеды участников и даны рекомендации по замене изношенных элементов.

С учётом комплектации велосипедов и малой вероятностью приобретения нужных велозапчастей в районе похода на этапе подготовки был составлен следующий общественный ремнабор:

| Инструменты |
| --- |
| Ключ педальный (15) с хлыстом | 1 шт. |
| Ключи конусные | 2 шт. |
| Пассатижи | 1 шт. |
| Съёмник каретки НТ | 1 шт. |
| Съёмник кассеты | 1 шт. |
| Набор шестигранников | 1 компл. |
| Съёмник барабана задней втулки | 1 шт. |
| Плоскогубцы + мультиинструменты | 1 компл. |
| Полотно по титану | 1 шт. |
| Набор надфилей | 1 шт. |
| Пинцет | 1 шт. |
| Нож | 1 шт. |
| Отвёртка реверсивная + набор бит + набор головок | 1 шт. |
| Мечики М5, М6 со сверлом | 1 компл. |
| Отбортовщик покрышки | 2 шт. |
| Набор шестигранников + выжимка цепи + торкс + спицевой ключ | 1 компл. |
| запасные части |
| Задний переключатель | 1 шт. |
| Каретка НТ | 1 шт. |
| Калипер ВВ7 | 1 шт. |
| Ротор 160мм | 1 шт. |
| Ручка тормозная (симметричная) | 1 шт. |
| Задняя ось | 1 шт. |
| Педали | 1 компл. |
| Манетка фрикционная | 1 шт. |
| Петух универсальный | 1 шт. |
| Эксцентрики колеса (передний, задний) | 1 компл. |
| Оплётка тормозная + оконечники | 150 см |
| Трос тормозной | 2 шт. |
| Трос трансмиссионный | 2 шт. |
| Ремкомплект багажника (хомуты, трубки) | 1 компл. |
| Ремкомплект втулок (шарики, барабан) | 1 компл. |
| Футорки в шатуны под педали | 1 компл. |
| Ремнабор покрышек (кордовые нитки, армированные латки) | 1 компл. |
| расходные материалы |
| Смазка цепи | 100мл |
| Консистентная смазка | 50 г |
| Проволока (медная, отожжённая, стальная) | По 70 см |
| Шпилька + гайки | М5Х300 |
| Набор крепежа (болты, гайки, шайбы) | 1 компл. |
| Припой для пайки алюминия + алюминиевые пластинки | 1 компл. |
| Изоляционная лента (ПВХ, тканевая) | 1 рулон |
| Ветошь |  |

Состав личного ремнабора

| Набор шестигранников | 1 шт. |
| --- | --- |
| Ремнабор камер | 1 компл. |
| Запасные камеры | 2 шт |
| Запасные тормозные колодки | 2 комплекта |
| Запасные спицы + ниппеля | по 4 шт. каждого размера |
| Запасной петух (для алюрам) | 1 шт. |
| Запасные замки цепи | 2 шт |
| Щётка для чистки велосипеда | 1 шт. |

Средства передвижения участников

| участник | рама | вилка | уровень обвеса | Набор система/кассета | покрышки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Андреев | Рапид-Титан | RS Reba’29 | SHIMANO DEORЕ XT | 22-32-44/ 9Х11-34 | Schwalbe marathon plus mtb 29х2.1 (задн) Maxxis Ardent 29х2.1(передн) |
| Журавлёв | Рапид-Титан | Marzocchi Marathon’26 (воздушная) | SHIMANO DEORЕ XT | 24-32-48/ 10Х11-36 | Kenda K-849 26x2.1 (передн) Schwalbe Space 26x2.35 K-Guard (задн) |
| Кузьменко | Kona Caldera | Rock Shox Reba SL Dual Air’26 (масляно-воздушная) | SHIMANO DEORЕ | 22-32-44/ 9Х11-32 | Continental X-king 26x2.2 (задн) CST Heathen 26x2.1 (перед) |
| Прудникова | Felt Q720 | RS XC30’26 (пружинно-маслянная) | SHIMANO DEORЕ | 22-32-44/ 9Х11-36 | Schwalbe marathon plus mtb 26х2.1 |

На велосипедах всех участников стояли механические тормоза Avid BB7 и титановые багажники Рапид-Титан.

.

Работа механика на маршруте

На Kona Caldera устранена деформация петуха (обнаруженная после перелёта) и три прокола заднего колеса. 
На маршруте проводился ежедневный осмотр ТС, смазка цепей, регулировка тормозов и настройка переключателей по обращениям участников.

Выводы и рекомендации механика

Благодаря опыту участников, ответственному отношению к предпоходной подготовке велосипедов (тщательное ТО, надёжные обода и багажники, прочные покрышки),  внимательному и бережному отношению к матчасти на маршруте (своевременное обращение к механику по возникшим техническим вопросам), хорошей технике управления велосипедом объём ремонтных работ на маршруте был сведён к минимуму.